## Slide 1
ACM RANS 与 SST-BDF2 实现
•
常密度四变量流场 + 独立湍流输运
•
新增 SST 的两级物理时间历史
•
二维与三维圆柱算例完成短跑验证
DNDSR · 2026-10

## Slide 2
设计约束
•
流场 U = [u, v, w, p]ᵀ 保持四分量
•
湍流变量 q 独立存储与输运
•
μₜ 进入黏性通量和黏性 CFL
•
BDF2 仅开放 Laminar 与 KOmegaSST
保留原有 4×4 特征分解与隐式流场矩阵

## Slide 3
从湍流场到流场残差
流场 U
∇U
闭合 μₜ
R_flow
湍流 q
∇q + 壁距 d
R_q
SSPRK3 / BDF2
→
→
→
→
→
→
↑
U 决定对流/生产；q 决定 μₜ，再反馈流场。

## Slide 4
四种 RANS 闭合
模型
变量
实现要点
SA
ν̃
阻尼涡黏度；壁面破坏
Wilcox k–ω
k, ω
应力限制；交叉扩散
SST k–ω
k, ω
F₁/F₂ 混合；近壁处理
Realizable k–ε
k, ε
可实现性限制；低 Re 修正
本次物理时间 BDF2 仅接入 SST；其余模型保留稳态伪时间推进。

## Slide 5
SST 的空间闭合
μₜ = ρ₀ a₁ k / max(a₁ω, |Ω| F₂)
Dₖ = (μ + σₖ μₜ) / ρ₀
Dω = (μ + σω μₜ) / ρ₀
Sₖ = min(Pₖ, 20 β* kω) − β* kω
Sω = γS² − βω² + 交叉扩散
F₁/F₂：连接近壁 k–ω 与远壁模型；壁面 k = 0。

## Slide 6
BE 启动与 BDF2
•
第 1 物理步：BE 系数 (1, −1, 0)
•
第 2 步起：BDF2 系数 (3/2, −2, 1/2)
Dₜx = (a₀xⁿ⁺¹ + a₁xⁿ + a₂xⁿ⁻¹) / Δt
D_U = R_U − M DₜU，M = diag(1,1,1,0)
D_q = R_q − Dₜq，q = (k, ω)

## Slide 7
双时间内迭代
1.
固定 Uⁿ、Uⁿ⁻¹ 与 qⁿ、qⁿ⁻¹
2.
GMRES / LU-SGS 求四变量流场修正
3.
用新流场 SSPRK3 松弛 SST 时间缺陷
4.
重算 μₜ、流场缺陷和湍流缺陷
5.
两种缺陷达标才提前结束；再提交历史
达到内迭代上限仍可提交物理步；必须检查 converged。

## Slide 8
代码接入位置
ACMBDF2.*
BE/BDF2 系数与 q 时间导数
ACMTurbulenceTransport.*
SST 两级历史、时间缺陷、SSPRK3
ACMSolver.hxx
流场—SST 双时间迭代与历史提交
ACM.cpp
Laminar / SST 模型范围校验
test_ACMTime.cpp
解析导数与模型选择回归

## Slide 9
验证已完成
•
ACM BDF2 单测：17/17，89 个断言通过
•
二维圆柱：GMRES 与 LU-SGS 均完成两步
•
三维 Re=3900：4 rank 完成 BE → BDF2
•
最终 k、ω 有限且保持正值
短跑验证了运行链路，不等于时间精度或充分收敛。

## Slide 10
当前限制与下一步
•
短跑均显示 converged = 0
•
SST 伪时间输运仍为分离式显式推进
•
BDF2 历史尚不能从 VTK-HDF 重启
•
需做内迭代、Δt 与网格收敛验证
物理预测还需检验壁面分辨率和升阻力统计。